# 建筑隔震减震综述 论文

##### 问：什么是工程结构减震控制，基础隔震原理是什么

答：减震即减小地震作用的意思。主要是通过设置阻尼器或隔震装置等措施，减小结构层与层之间的变形和构件内力的方法。

- 隔震思路是将结构与地面隔离开(你可以假想一下，如果隔震垫能将两者完全隔离开，那么地震时，地震左摇右晃，结构一动不动，这在理论上是可能的)，实际上并不能完全隔开，而是将结构隔成柔性结构，使之远离地震波的卓越周期，从而减小结构的地震反应。在地震反应谱上，就表现为将结构从短周期段推至长周期段，从而减小地震反应系数。

- 答：工程结构减震控制是利用外部减震装置对建筑结构进行有效的控制。基础隔震原理是在建筑基础添加隔震层，形成柔性基层，会消耗和减震地震波的作用力，从而保护建筑物的整体结构安全。现在越来越多的建筑中加入建筑减震装置来弥补建筑物本身抗震能力的不足。

##### 问：什么是隔震和减震

答：建筑隔震：即在房屋基础、底部或下部结构与上部结构之间设置由叠层橡胶隔震支座组成具有整体复位功能的隔震层，以延长整个结构体系的自振周期，减小输入上部结构的水平地震作用，达到预期防震要求。在建筑物基础与地基之间安装可动式隔震装置，借此使震动分散开来，通过使建筑物与地基脱离，从而“避免”受到地震摇晃的影响。

建筑减震（结构消能减震技术）是在结构物某些部位（如支撑、剪力墙、连接缝或连接件）设置耗能装置，通过该装置产生摩擦，弯曲（或剪切、扭转）、弹塑性（或黏弹性）滞回变形来耗散或吸收地震输入结构的能量，以减小主体结构的地震反应，从而避免结构产生破坏或倒塌，达到减震控制的目的。在建筑物地基与房梁中间安装可动式减震装置，借此吸收震动，使震动不易传导到建筑物上，从而“抑制”地震产生的摇晃。

- 减隔震之最——国内最大隔震建筑——北京新机场

答：一种新型的建筑结构耐震形式，通过在房屋的某层柱顶设置隔震垫，阻止地震作用向上传递，从而达到减弱结构地震反映的效果。

分为基础隔震结构与层间隔震结构。

- 减震效果一般在50%到90%，并在抗震设防烈度8度及以上的抗震区，可显示出较为明显的经济性。

##### 问：建筑结构丨减隔震到底怎么做

- 答：减隔震是减震和隔震的简称。减震是通过比如使用阻尼器等的设备来减少地震带来的危害。而隔震则是在基础用隔振器将基础和上部结构隔离开来。 以上是通俗的理解。

答：一个用隔震支座隔离地震能量

一个用阻尼器消耗地震能量

- 震安科技就是做减隔震的

##### 问：结构隔震为什么能非常有效的减少结构地震反应

- 答：结构隔震通过设置隔震层，延长结构周期，增加结构阻尼，大大减少结构加速度反应，同时使结 构位移集中于隔震层，上部结构相对位移很小，地震中基本处于弹性工作状态，大大减小结构地震 反应

答：隔震：在建筑上部结构与地基这间采用柔性连接，设置足够安全的隔震系统，由于隔震层的"隔震"、"吸震"作用，地震时上部结构作近似平动，结构反应急仅相当于不隔震情况下的1/4-1/8（强震观测结果可达1/2-1/16），从而"隔离"了地震，通俗地说：使用隔震技术的房屋经历8级地震的震动仅相当于5.5级地不仅达到了减轻地震对上部结构造成损坏的目的，而且建筑装修及室内设备也得到有效保护。在诸多隔震系统中，隔震橡胶支座是世界研究和应用的主流，在美国、日本等多震国家广泛应用，云南省的昆明市、思茅、临沧、版纳等市州的部分高层建筑推广应用。

- 目前一些大型建筑、医院、学校、体育馆会用到减隔震技术。上海蓝科建筑减震科技股份有限公司是国内拥有研发、设计、生产、施工完整服务体系的公司。

##### 问：建筑减隔震（隔震、减震）装置的寿命是多长?

- 答：一般来说，建筑减隔震（隔震、减震）装置的寿命是50年以上，隔震支座是60年以上，黏滞阻尼器是30年。

- 答：建筑减隔震（隔震、减震）装置的寿命一般是50年以上，隔震支座好像是60年以上，黏滞阻尼器是30年

- 答：一般和建筑同寿命，隔震支座寿命较长，粘滞阻尼器寿命30年稍短。建筑减震产品选择上海蓝科建筑减震科技有限公司，蓝科减震参与的“消能-承载双功能金属构件及其高性能减震结构”项目，荣获国家技术发明二等奖。是中国建筑减隔震行业第一个国家技术奖项。

答：一般和建筑同寿命，隔震支座寿命较长，黏滞阻尼器寿命30年稍短。

- 向你推荐震安科技（震安减震股份有限公司），国家减隔震示范基地，小巨人企业，国内市场份额超过50%。

本文来源: https://www.lw177.cn/article/7c5eaaad9397b09276dbe837.html