# 海陵路堤护坡模袋加固设计与施工

### 一、护坡模袋加固海陵大堤的设计和施工（论文文献综述）

王晓虎,于雷[1]（2021）在《管桩和桩周抛石在海堤保滩治理中的应用实践》文中研究说明结合滨海典型侵蚀性海岸与实际情况跟踪研究,对海堤滩面水毁成因进行分析,根据治理应用实践及其治理对策,以消除安全隐患,提升抗台防潮保安能力,促进地方区域经济发展,生态环境良性循环有着重要意义。

童俊辉[2]（2016）在《淤泥滩涂围海造地相关技术研究》文中提出围海造地在我国沿海省份有悠久的历史,它为沿海地区发展提供了土地后备资源,缓解了人地矛盾。随着经济建设的加速发展,我国土地的需求持续增加,围垦的规模也越来越大,对围垦中的技术也提出了更高的要求。围垦技术从过去的单一、低效发展到如今的多样、高效,但仍然还有许多的技术问题需要去解决。本文针对淤泥滩涂围垦工程中存在的主要问题,开展了相关的技术调查和研究,其中主要包括:（1）针对沿海滩涂的挖泥取土技术,综合比较了多种挖泥船的各自优势,认为抓斗式挖泥船比较适合于淤泥滩涂取土,它能够控制过高的含水量而便于围垦工程地基处理。（2）淤泥化学固化是一种高效的土体加固方式。以土工管袋筑堤技术背景,试验研究了上覆压力对袋装固化淤泥短期力学性能的影响。结果表明,在初始含水量90%150%范围内,复合固化剂CSCN比单一水泥加固淤泥的效果要好,但透水性相对要低;在排水条件良好的情况下,上覆压力有助于加速提高固化土的强度,但随着时间增长,其影响逐渐减弱。（3）对CSCN固化剂配合粉煤灰加固淤泥的效果进行了试验研究,发现粉煤灰的掺入能有效改善加固效果。（4）结合抓斗式挖泥船和CSCN淤泥固化技术,初步编制了一套滩涂围垦技术方案,供实际工程建设参考。

王路军[3]（2005）在《长江中下游崩岸机理的大型室内试验研究》文中提出崩岸是长江中下游沿江相当普遍和突出的地质灾害,严重威胁沿江堤防和大中城市的安全,然而崩岸机理研究尚未成熟,具有很大的局限性,几乎都是基于某些特定崩岸实例得出的,以经验性总结为主,而室内和现场试验研究严重缺失。因此,加强对江河崩岸机理的研究,尤其是室内和现场试验研究,搞清楚其形成原因和发展变化规律,对于我国防洪减灾和大江大河治理工程方面具有不可估量的现实意义。 在搜集分析大量的国内外崩岸研究资料的基础上,对崩岸分类进行总结归纳并分析了不同分类间的内在联系,归纳整理出了长江中下游崩岸特点和长江中下游崩岸影响因素的特点。接着通过长江下游崩岸现象的现场调查、分析,借助于大型室内概化模型试验,对常见的崩岸现象及其主要影响因素进行试验模拟研究,得到了崩岸形成条件、发展过程及内在机理,并提出了崩岸预防及处理对策,得到如下主要结论: 1.在水流冲刷作用和渗流剪切作用下岸坡中饱和易液化砂土在崩塌过程中不可能发生溯源液化现象。 2.内部孔隙水压力及土压力参数不适合作为崩岸的监测预测指标。而位移可以作为崩岸的监测预测指标,但需要注意位移计埋设位置,必须埋设在可能的滑动体上或滑动面附近。 3.崩岸影响因素在沿江纵向分布特点会影响到崩岸的平面形态,而横向分布特点会影响到崩落体受力条件,使得崩落体的破坏形式存在区别。 4.崩岸是岸坡失稳的具体表现,是岸坡稳定性动态变化的产物。崩岸过程是岸坡在多种影响因素组合作用下一个渐进的动态循环过程,而崩塌的具体形式则是内外因共同作用的结果。其中,地质因素是内因,是崩岸发生的根本因素,而河流及水动力因素、水文气象因素、人类活动因素及自然活动因素等外部作用因素,是崩岸的诱发条件。

曾宪新,连传耀[4]（2004）在《护坡模袋加固海陵大堤的设计和施工》文中提出模袋护坡结构是一种有效的冲刷防护方法,其整体性好,施工简易。本文简单介绍护坡模袋加固路基的设计方法和施工工艺。

王协群[5]（2003）在《土工合成材料加筋地基的极限平衡设计与加筋材料的研究》文中研究说明土本身是一种弱胶结颗粒的集合体，有时它需要一种二维或三维的连续介质去提高其整体性，改善其抗拉、抗剪性能。这种连续介质最理想的就是土工合成材料，它的不同种类以其优越的加筋、排水、隔离、防渗等性能在工程中发挥了重要作用。加筋土技术的发展得益于法国工程师Henry Vidal的工作，他用镀镍条钢作筋材建筑了加筋土挡墙，同时，他还预见到加筋材料可以提高地基的承载力。随着土工合成材料产品的开发，目前使用的筋材类型越来越丰富，性能越来越优越。实践中，加筋地基主要用于堤的软基加筋、油罐和气罐及条形基础的地基加筋。加筋地基的设计内容包括承载力、变形和稳定性计算，故加筋地基的范畴和目的包括增加地基承载力、减小沉降和不均匀沉降，以及提高抗滑稳定性等。 伴随工程实践的增多、加筋土模型试验和设计方法也在发展。但总体来说对加筋机理的研究和效果的评价还不够完善，在设计和施工方法等方面都存在一些课题需进一步研究。目前的状况是应用量大，使用后效果也良好，并且实践远远超前于理论。特别是在浅基础加筋上的应用，到目前为止，估计加筋地基因筋材提高的承载力以及沉降计算尚缺乏实用的公式。还缺少成熟的可写进规程中的加筋土地基的设计方法。本文以国内外一些研究成果为基础，力图在加筋地基的承载力确定、加筋地基设计方法、筋材特性和新型加筋材料的开发等方面做一些工作。 本论文的主要内容如下： （1）介绍了土工合成材料的功能和分类，统计了几种土工合成材料国内外应用情况；较详细论述了土工合成材料加筋土技术的发展及应用；分析了加筋地基的应用和研究现状以及在设计中存在的问题。 （2）对加筋材料的种类、各种材料的特点进行分析，总结其选用原则。可用于浅基础加筋的土工合成材料有土工织物、土工格栅和土工复合材料等；对填土料的取用进行了评价。 （3）论文主要探讨了新型加筋材料电动土工合成材料EKG研制过程中所遇到的材料形式、导电方式、导电性能以及电蚀等问题的解决方法。得出研制出的导电塑料应用于EKG能克服金属在土中导电时的腐蚀。模型试验结果较为满意。武汉理工大学博士学位论文并提出了EKG加筋的设计方法。在用于现场固结排水和地基、土坡加筋方面，尚需进一步进行原型试验研究。（4）加筋土结构中应用的土工合成材料，其蠕变特性对确定容许抗拉强度至关重要，对不同聚合物的筋材、对长期强度与变形有具体要求的加筋土结构，都要给出更准确的蠕变折减系数。文中介绍和研究了不同的蠕变试验手段，比较了获得两种蠕变曲线的试验方法，并给出了两种蠕变曲线一定范围外推的数据处理方法;给出怎样根据设计使用年限的长期蠕变强度或容许应变来确定蠕变折减系数的方法，并用计算实例来说明。（5）本文探讨了宾奎特法与改进太沙基法，分析了两种方法的不足之处。结合规范对计算公式进行分析和整理。论文充分利用现有两种方法的成果，避免重复性试验工作，进一步加深理论分析和研究。 （6）本文从筋材断裂和筋材拔出两种极限状态进行深入分析。运用极限平衡原理推导出加筋地基极限承载力公式，根据压力扩散线外侧筋材锚固段的平衡推导出确定筋材长度的公式。其中，公式计算的极限承载力与己发表的模型试验结果相比较，取得相吻合的结果，表明了这种计算方法的适用性。 （7）加筋地基设计目前存在的问题主要有以下几个方面:一是在加筋土垫层中，土工合成材料筋材的长度和设计拉力如何确定;二是如何正确估计筋材拉力对地基承载力的改善;三是运用地基承载力设计公式时，怎样考虑压力扩散和埋深修正作用。本文提出对上述问题的解决办法，推导出合理的计算公式，将设计公式和《建筑地基基础设计规范))，以及《建筑地基处理技术规范))结合使用，建立了加筋土地基较完善和简便的设计方法，包括地基的承载力大小、筋材的强度和布置要求等。本文提出的设计方法成功应用于湖北省黄石市合兴闸的改建工程，该实例和设计方法己被多部专着和手册引用。 （8）三维土工格室的承载力计算公式相当缺乏，论文中指出R.M.Koeme:提出的土工格室承载力计算公式不符合力的平衡原理，并推导出土工格室加筋地基承载力的改进公式，用算例比较了有无土工格室加筋的效果。

张龙法[6]（2001）在《土工合成材料在电厂的应用》文中进行了进一步梳理介绍了土工合成材料在电厂的应用情况 ,就扩大应用范围的可能性作了进一步探索

### 二、护坡模袋加固海陵大堤的设计和施工（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、护坡模袋加固海陵大堤的设计和施工（论文提纲范文）

#### （1）管桩和桩周抛石在海堤保滩治理中的应用实践（论文提纲范文）

1 工程概况

2 海堤滩面水毁成因

3 海堤滩面治理方案

4 工程施工工艺

4.1 施工准备和条件

4.2 丁坝的布置

5 岸线堤身防护工程

6 效益分析

6.1 生态效益

6.2 社会效益

6.3 经济效益

7 结语

#### （2）淤泥滩涂围海造地相关技术研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 概述

1.2 滩涂围垦概况

1.2.1 国外滩涂围垦概况

1.2.2 我国滩涂围垦概况

1.3 滩涂工程地质条件及围垦技术综述

1.3.1 我国淤泥质海岸形态分类

1.3.2 浙闽沿海滩涂工程地质概况

1.3.3 围垦技术综述

1.4 滩涂围垦的特点和难点

1.5 本文的主要研究内容

第二章 淤泥滩涂取土技术比较分析

2.1 挖泥船的分类

2.1.1 绞吸式挖泥船

2.1.2 链斗式挖泥船

2.1.3 耙吸式挖泥船

2.1.4 吸盘式挖泥船

2.1.5 铲斗式挖泥船

2.1.6 抓斗式挖泥船

2.2 围海造地取土选择挖泥船考虑的因素

2.3 滩涂海域淤泥取土挖泥船选型

2.4 本章小结

第三章 淤泥固化技术试验研究

3.1 土体固化剂的分类

3.1.1 无机类固化剂

3.1.2 有机类固化剂

3.1.3 生物酶类固化剂

3.1.4 复合类型固化剂

3.2 土体固化的原理

3.2.1 阳游子交换和絮凝作用

3.2.2 水化反应

3.2.3 火山灰反应

3.3 CSCN固化剂

3.4 袋装固化淤泥土强度增长特性试验研究

3.4.1 袋装固化淤泥土试验方法

3.4.2 CSCN固化剂应用的可行性

3.5 CSCN固化剂优化研究

3.5.1 CSCN固化剂固化淤泥的强度增长规律

3.5.2 CSCN固化剂与水泥固化效果对比

3.5.3 CSCN固化剂混掺粉煤灰固化淤泥试验研究

3.6 本章小结

第四章 淤泥滩涂快速围垦筑堤方案

4.1 堤下软基的加固

4.2 围堤的构筑

4.3 围区内回填淤泥的加固

4.4 本章小结

第五章 结论与后续研究建议

5.1 结论

5.2 对后续研究的建议

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （3）长江中下游崩岸机理的大型室内试验研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究意义

1.2 研究现状

1.3 存在的问题

1.4 主要工作

第二章 崩岸分类及其影响因素分析

2.1 崩岸分类

2.2 长江中下游崩岸特点

2.3 崩岸影响因素

2.4 长江中下游崩岸影响因素的特点

2.5 本章小结

第三章 大型室内概化模型试验及分析

3.1 模型试验介绍

3.2 试验过程及结果分析

3.3 本章小结

第四章 概化模型试验规律及崩岸机理

4.1 监控参数变化规律

4.2 单因素对崩岸的影响大小

4.3 影响因素的主次顺序

4.4 试验岸坡崩塌破坏过程

4.5 长江中下游崩岸机理

4.6 崩岸预防及处理对策

4.7 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

附录A:硕士期间参与科研项目和发表的学术论文

附录B:河海大学岩土工程研究所历届硕士学位论文目录

#### （4）护坡模袋加固海陵大堤的设计和施工（论文提纲范文）

1 设计方法

1.1 护坡模袋的性能

1.2 护坡模袋的设计

1.3 水泥混凝土配合比的设计

2 施工工艺

2.1 施工前准备

2.2 铺设模袋

2.3 充灌水泥混凝土

2.4 接缝的处理

2.5 养护

3 检测结果

3.1 模袋的检测

3.2 混凝土的检测

4 结论

#### （5）土工合成材料加筋地基的极限平衡设计与加筋材料的研究（论文提纲范文）

第1章 绪论

1.1 土工合成材料及其工程应用

1.2 加筋土工程

1.3 加筋地基

1.4 加筋地基设计和应用中存在的问题

1.5 本文研究方法和内容

第一篇 加筋材料的应用与研制

第2章 加筋材料

2.1 加筋材料的分类方法

2.2 用于浅基础加筋的土工合成材料

2.3 筋材应用要求

2.4 加筋系统用土的工程要求

2.5 本章小结

第3章 电动土工合成材料(EKG)的应用与研制

3.1 电渗概念

3.2 电动土工合成材料

3.3 电动土工合成材料的研制

3.4 电动土工合成材料用于排水和加筋的设计

3.5 本章小结

第4章 土工合成材料的蠕变特性和折减系数的确定

4.1 概述

4.2 土工合成材料蠕变机理与影响因素

4.3 蠕变试验方法的比较

4.4 侧限条件下的蠕变试验和特性

4.5 动荷载作用下土工合成材料的蠕变试验与其它蠕变试验

4.6 蠕变试验成果

4.7 蠕变折减系数

4.8 时温叠加法的应用

4.9 本章小结

第二篇 加筋地基的极限平衡设计

第5章 宾奎特法与改进太沙基法浅析

5.1 宾奎特法

5.2 改进太沙基法

5.3 两种方法的比较和不足

5.4 本章小结

第6章 加筋地基的极限分析

6.1 加筋地基的破坏

6.2 筋材断裂的极限状态分析

6.3 加筋地基极限承载力的实验论证

6.4 太沙基法计算结果

6.5 筋材抗拔出极限分析

6.6 本章小结

第7章 加筋地基的设计

7.1 本文提出的方法

7.2 加筋地基的设计

7.3 合兴闸地基加筋实例

7.4 本章小结

第8章 土工格室加筋地基的承载力确定

8.1 概述

8.2 土工格室加筋地基承载力

8.3 算例

8.4 纤维土、三维框格等地基承载力

8.5 本章小结

第9章 总结与展望

9.1 总结

9.2 展望

参考文献

致谢

本人在攻读博士期间发表论文等一览表

### 四、护坡模袋加固海陵大堤的设计和施工（论文参考文献）

- [1]管桩和桩周抛石在海堤保滩治理中的应用实践[J]. 王晓虎,于雷. 江苏水利, 2021(11)

- [2]淤泥滩涂围海造地相关技术研究[D]. 童俊辉. 上海交通大学, 2016

- [3]长江中下游崩岸机理的大型室内试验研究[D]. 王路军. 河海大学, 2005(04)

- [4]护坡模袋加固海陵大堤的设计和施工[J]. 曾宪新,连传耀. 广东交通职业技术学院学报, 2004(04)

- [5]土工合成材料加筋地基的极限平衡设计与加筋材料的研究[D]. 王协群. 武汉理工大学, 2003(03)

- [6]土工合成材料在电厂的应用[J]. 张龙法. 产业用纺织品, 2001(05)

本文来源: https://www.lw177.cn/article/8697c7da611b751683a90f29.html