# 天府庙拱坝右坝肩工程地质条件及稳定性分析

### 一、天福庙拱坝右坝肩工程地质条件及稳定性分析（论文文献综述）

孙磊[1]（2020）在《许家湾水库大坝除险加固及其稳定性分析》文中进行了进一步梳理为解决许家湾水库长期存在的防洪能力不足、坝体渗漏、排水系统不完善及白蚁蛀蚀坝基等安全隐患问题,结合区域工程地质条件和具体问题,运用理论分析、计算及数值模拟等方法对许家湾水库大坝提出了针对性除险加固方案,并开展了相关的可行性研究。结果表明:除险加固方案有效可行,大坝渗流及稳定验算满足要求;各工况下,许家湾水库大坝整体处于稳定状态,但地震对于大坝稳定性影响显着;天然工况及地震工况下,坝体下游端均存在潜在不稳定体,在极端条件下可能出现坝体失稳危险,建议加强后期监测。

宫宇生[2]（2016）在《泄洪闸闸墩结构有限元分析及其加固措施研究》文中研究指明水利工程混凝土闸墩出现裂缝的现象普遍存在。闸墩裂缝的产生和发展往往是由多种因素的共同作用而导致的,但也可能由仅仅一种原因就能产生裂缝。长期以来,工程界普遍认为闸墩内的应力并不大,因此一般很少对闸墩进行应力分析计算。但在实际工程中,常在闸墩中部发现裂缝,以由底部向上延伸的竖向贯穿性裂缝居多。所以对闸墩进行应力分析、计算墩体的受力条件是十分必要的。本文以国内某水利水电枢纽工程为背景,基于abaqus大型有限元商业分析软件,对闸墩加固前、加固后分别建模并进行非线性有限元分析。通过闸墩应力分析,查找闸墩开裂的原因,并提出加固措施,然后对加固后的闸墩进行有限元分析,与加固前的应力分布状态进行对比,分析加固效果,为类似工程的设计及加固提供参考。主要内容及结论如下:1.阐述了国内外闸墩应力分析方法的研究进展,介绍了闸墩裂缝产生的原因,并对现有闸墩加固方法进行了详细的论述。2.搜集依托工程的工程概况、水文气象条件以及工程地质情况,对闸墩裂缝在工程中的布置分布和现场检测的主要结论进行了阐述,对闸墩裂缝的现状进行了统计分析,提出闸墩加固的必要性。3.利用abaqus软件建立泄洪闸闸墩三维有限元模型,计算四种工况下闸墩稳定性,并对混凝土弹性力学模型、弹塑性模型条件下四种工况的计算结果进行对比分析,验证了闸墩混凝土弹塑性模型的合理性和计算结果的准确性。4.根据三维有限元模型计算成果,根据《水工混凝土结构设计规范》,设计闸墩的加固方案,提出了采用灌缝胶对裂缝进行封闭处理,并用浅槽外粘条形钢板加固扇形钢筋,提高扇形区域的抗拉能力。5.采用abaqus大型有限元软件在前期模型的基础上,按照加固设计方案,将加固钢板装配到模型中,分析闸墩结构在加固前后的应力位移变化情况和承载能力,进而对加固后闸墩的工作性态进行评价。6.通过对依托工程泄洪闸闸墩裂缝处理的计算分析得知;薄壁闸墩通过裂缝处理,外部粘钢能有效地控制裂缝的发展,为实际工程的建设和运行提供科学的指导作用。

李光煜,高峰[3]（2010）在《测定岩体变形特性的钻孔弹性模量计法》文中研究指明简要介绍了岩体变形特性现场测试中的物理方法（动测法）和力学方法（静测法）,着重介绍了力学方法中的GY-75,90,110钻孔弹性模量计和直接测定径向变形的钻孔膨胀计,通过实例阐明测试结果的可靠性和适用性,并探讨如何从实测结果评估工程区岩体的整体变形模量和弹性模量。

包日新,武永新[4]（2008）在《玄庙观水库工程枢纽布置》文中提出玄庙观水库工程在原设计重力坝型、并已开挖坝基和浇筑河床部位基础混凝土情况下,修改设计,充分利用原有条件,进行坝型和枢纽布置比选,采用抛物线型全断面碾压混凝土薄拱坝和微坍落度混凝土新技术,加快了施工进度,节约了投资,具有明显的经济、社会效益。

丁建敏[5]（2008）在《玄庙观水库采用碾压混凝土双曲拱坝的新实践》文中进行了进一步梳理玄庙观水库复建工程全断面碾压混凝土双曲拱坝设计和施工,采用了微坍落度混凝土、溢流坝边墩设置宽尾墩、横缝和诱导缝安装预制模板快速成缝、上下游面组装可调节大模板等新技术,该项目设计和施工的新实践,为碾压混凝土坝建设提供了新经验。

肖桃先,莫珍,李志高[6]（2006）在《天福庙水库坝肩稳定分析及加固设计》文中研究指明天福庙浆砌石双曲拱坝最大坝高63.3 m,工程于1978年1月基本建成蓄水,但坝体渗漏严重,后虽多次进行坝体防渗及右岸F15断层灌浆处理,但水库一直只能限制蓄水运行。用刚体极限平衡法分析了两岸拱座的抗滑稳定,分析结果表明左坝肩抗滑稳定安全系数不满足现行规范要求,右坝肩抗滑稳定安全系数满足现行规范要求;据此提出了在左坝肩设置阻滑键等加固处理措施,加固后左坝肩抗滑稳定安全系数满足现行规范要求。

林传光[7]（2005）在《福建旺坑水库电站砌石拱坝设计与优化》文中认为根据水库库容、拦河坝坝高、电站装机容量确定旺坑水库电站的工程等别和建筑物级别。依据区域地震基本烈度Ⅵ度确定本工程按Ⅵ度进行抗震设防。根据《防洪标准》确定设计洪水标准,并收集有关的水文、气象、水库特征水位、流量资料和地质参数,确定C15混凝土砌毛石坝体的物理力学指标,为下一步的工作打下基础。 根据坝址的地形地质条件,选择砌石拱坝和砌石重力坝进行坝型比较并推荐砌石拱坝方案。选择上、下两坝轴线进行坝轴线比较后选择上坝轴线为推荐坝轴线。对坝体应力采用拱梁分载法进行计算。采用单位高度的水平拱来计算各个高程的坝肩稳定。对坝基开挖和基础处理提出设计要求,对大坝观测进行设计,在坝体上设置变形观测项目。 在泄水建筑物布置中考虑泄水采用表孔泄洪,并拟定三个孔口方案进行泄流孔口比较后推荐5孔8×6m方案。在施工图阶段原设计布置方案经水工模型试验,存在水舌不归槽和对下游河床冲刷严重等问题。修改优化试验主要针对这两个方面进行修改优化,其一是左侧水舌归槽,其二是挑坎体型修改优化。水舌归槽试验在原连续式挑坎左侧边墙上贴一个三角楔体,宽度分别采用1.05m、1.40m和1.75m进行试验从中选择宽度为1.75m方案。挑坎体型修改优化试验主要在原方案连续式挑坎上对齿坎型式消能工和大差动坎的布置型式进行比较,做了8组不同组合方案的比较试验,从中选择推荐大差动齿坎（体型Ⅷ）消能工。

陈德基[8]（1989）在《坝基工程地质勘测研究》文中指出 一、论文评述 本届大会论文中涉及坝基工程地质勘测研究方面的共有13篇。归纳起来有以下特点: （一）以已建工程的地基问题及处理措施方面的文章共6篇,这一情况反映出工程地质工作已不仅限于查清坝基的地质条件,而且也十分注意有关坝基与上部结构联合作用下地基的工作状态和克服地质缺陷所应采取的工程措施。这是一个可喜的进展和变化。

任茂昆[9]（1988）在《天福庙拱坝右坝肩工程地质条件及稳定性分析》文中提出一、工程概况天福庙水库位于湖北省长江右岸一级支流黄伯河的上游。枢纽工程由浆砌条石双曲重力拱坝、左岸溢流重力坝和坝后式电站组成,坝高63.3m,坝顶高程为410.3m,设计正常高水位为409.0m,总库容为6330万立方米。该工程以灌溉为主,兼有发电、防洪效益,总装量为5640kw。1974年枢纽工程动工兴建,1978年开始蓄水并部分受益。但由于前期地质工作不足,坝址区工程地质条件未能搞清,以致坝体座落在断裂发育且有软弱夹层的地质条件复杂区。经抗滑稳定复核计算,其右坝肩稳定系数小于1,故长期以来水库控制蓄水运行,一直未能发

傅冰骏,黄仁福[10]（1987）在《中国水工建设软岩力学研究》文中进行了进一步梳理 一、简要的历史回顾 本文提到的软岩,除了指强度较低的岩石之外,还包括含有软弱夹层、互层及因断裂发育而强度削弱了的岩石。在中国坝工建设中,经常遇到软弱夹层问题。据不完全统计,由于软弱夹层的影响而改变设计或降低坝高、或增加工程量、或后期加固的计有30余座。我国对坝基中软弱夹层的研究,可追溯到50年代中期。当时正在施工中的上

### 二、天福庙拱坝右坝肩工程地质条件及稳定性分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、天福庙拱坝右坝肩工程地质条件及稳定性分析（论文提纲范文）

#### （1）许家湾水库大坝除险加固及其稳定性分析（论文提纲范文）

0 引言

1 工程地质概况

1.1 地理位置

1.2 地形地貌

1.3 地质构造和地层岩性

1.4 地震

1.5 水库主要问题

2 总体设计方案

2.1 大坝整治方案[20]

2.2 大坝渗流及稳定计算

2.2.1 大坝渗流计算

2.2.2 大坝稳定计算

(1)计算断面的选择及参数:

(2)稳定计算方法:

(3)坝坡稳定计算结果与分析:

3 数值模拟

3.1 岩体力学参数

3.2 模拟方案

3.3 二维模型

3.4 模拟结果分析

4 结语

#### （2）泄洪闸闸墩结构有限元分析及其加固措施研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.2 闸墩应力分析方法研究现状

1.3 闸墩裂缝产生原因分析

1.4 闸墩开裂加固方法研究现状

1.5 闸墩加固需要研究的问题

1.6 本文研究内容

1.7 研究方法

1.8 研究技术路线

第二章 工程概况

2.1 工程概况

2.1.1 概述

2.1.2 水文气象、设计洪水

2.1.3 工程地质

2.1.4 水工建筑物

2.1.5 泄水系统

2.1.6 引水发电系统

2.1.7 船闸系统

2.2 裂缝现状统计成果

2.3 本章小结

第三章 闸墩应力计算基本理论

3.1 应力计算的材料力学法

3.2 有限元法

3.2.1 有限元基本理论

3.2.2 有限元程序ABAQUS介绍

3.3 本章小结

第四章 加固前闸墩应力状态分析

4.1 有限元模型建立

4.1.1 基本假定

4.1.2 计算范围

4.1.3 边界条件

4.1.4 计算模型

4.2 计算工况及荷载组合

4.3 材料本构模型选取

4.3.1 线弹性本构模型

4.3.2 弹塑性本构模型

4.3.3 计算结果分析

4.4 闸墩三维模型数值计算研究

4.4.1 加固前闸墩受力分析

4.4.2 闸墩混凝土裂缝开裂机理

4.5 本章小结

第五章 闸墩加固方案

5.1 闸墩的补强加固方案的选择

5.2 闸墩粘钢工艺过程

5.2.1 支座牛腿的周边处理

5.2.2 钢板条粘贴施工工艺

5.2.3 钢板条粘贴施工步骤以及注意事项

5.3 本章小结

第六章 加固效果分析

6.1 加固后的有限元模型

6.2 加固后闸墩三维模型数值计算研究

6.3 本章小结

第七章 加固效果检测评价

7.1 检测方案的确定

7.2 检测数据分析与整理

7.2.1 工况一：两侧加载两侧卸载

7.2.2 工况二：两侧加载右侧卸载

7.2.3 工况三：两侧加载左侧卸载到两侧卸载

7.3 本章小结

第八章 结论与展望

8.1 结论

8.2 展望

参考文献

致谢

读研期间发表的论文及参加的科研项目

#### （6）天福庙水库坝肩稳定分析及加固设计（论文提纲范文）

1 工程概况

2 坝肩抗滑稳定分析

2.1 工程地质

2.2 可能滑移块体及物理力学参数

2.3 稳定分析方法

2.4 计算荷载及工况

2.5 计算成果

3 坝肩加固设计

#### （7）福建旺坑水库电站砌石拱坝设计与优化（论文提纲范文）

一、绪论

1.1 发展阶段

1.2 砌坝技术

1.3 福建省砌石拱坝

1.4 问题的提出及本文的主要工作

二、旺坑水库电站基本资料

2.1 工程概况

2.2 工程等别及建筑物级别

2.3 设计洪水标准

2.4 设计基本资料

2.5 设计所遵循的主要技术规范

2.6 本章小结

三、砌石拱坝挡水坝段设计与优化

3.1 坝址、坝型、坝轴线选择

3.2 大坝体形设计及优化

3.3 大坝结构设计

3.4 拱坝应力分析

3.5 坝肩稳定

3.6 坝基开挖及基础处理变更

3.7 大坝观测设计

3.8 本章小结

四、砌石拱坝溢流坝段设计与优化

4.1 泄水建筑物布置方案比较

4.2 泄水建筑物布置及优化

4.3 泄水闸结构设计

4.4 泄水闸闸门调度原则与要求

4.5 本章小结

五、结论

六、致谢

七、参考文献表

### 四、天福庙拱坝右坝肩工程地质条件及稳定性分析（论文参考文献）

- [1]许家湾水库大坝除险加固及其稳定性分析[J]. 孙磊. 路基工程, 2020(02)

- [2]泄洪闸闸墩结构有限元分析及其加固措施研究[D]. 宫宇生. 重庆交通大学, 2016(04)

- [3]测定岩体变形特性的钻孔弹性模量计法[A]. 李光煜,高峰. 和谐地球上的水工岩石力学——第三届全国水工岩石力学学术会议论文集, 2010

- [4]玄庙观水库工程枢纽布置[J]. 包日新,武永新. 水利水电工程设计, 2008(01)

- [5]玄庙观水库采用碾压混凝土双曲拱坝的新实践[J]. 丁建敏. 水利水电工程设计, 2008(01)

- [6]天福庙水库坝肩稳定分析及加固设计[J]. 肖桃先,莫珍,李志高. 人民长江, 2006(11)

- [7]福建旺坑水库电站砌石拱坝设计与优化[D]. 林传光. 河海大学, 2005(04)

- [8]坝基工程地质勘测研究[J]. 陈德基. 水文地质工程地质, 1989(04)

- [9]天福庙拱坝右坝肩工程地质条件及稳定性分析[A]. 任茂昆. 全国第三次工程地质大会论文选集（上卷）, 1988

- [10]中国水工建设软岩力学研究[J]. 傅冰骏,黄仁福. 四川水力发电, 1987(04)

本文来源: https://www.lw177.cn/article/b4eab86ac7f33176bacacb37.html